# Приложение № 3

Техническое задание

«Проведение ТОиР в объеме ТО-3, ТО-5 и ТР-1 тепловоза серии ТЭМ15 № 025 
в 2023-2024 году»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4.  МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 5.  РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 5.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание (ТО-3) тепловоза серии ТЭМ15 №025 Текущий ремонт (ТР-1) тепловоза серии ТЭМ15 № 025 Техническое обслуживание (ТО-5В) тепловоза серии ТЭМ15 №025

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО-3) тепловоза серии ТЭМ15 № 025 1989 года выпуска (далее по тексту – тепловоз серии ТЭМ15) с использованием материалов и запчастей Исполнителя в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанных в п. 2.2 настоящего Технического задания. Оказание услуг по текущему ремонту (ТР-1) тепловоза серии ТЭМ15 с использованием материалов и запчастей Исполнителя в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанных в п. 2.2 настоящего Технического задания, в том числе приемка локомотива инспектором-приемщиком Центра Технического Аудита ОАО «РЖД»/ приемщиком локомотивов ОАО «РЖД». Проведение реостатных испытаний тепловоза серии ТЭМ15 после текущего ремонта ТР-1. Проведение технического обслуживания ТО-5 после ремонта для пересылки локомотива к месту работы. Оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО-5В) тепловоза серии ТЭМ15 с использованием материалов и запчастей Исполнителя в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, указанных в п. 2.2 настоящего Технического задания.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Техническое обслуживание (ТО-3) тепловоза серии ТЭМ15 выполняется для поддержания исправности тепловоза, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей в объеме, предусмотренном ремонтными документами. Текущий ремонт (ТР-1) тепловоза серии ТЭМ15 выполняется для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса тепловоза, с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей в объеме, предусмотренном ремонтными документами. Техническое обслуживание (ТО-5В) тепловоза серии ТЭМ15 выполняется для запуска тепловоза в работу после транспортировки из ремонта. При оказании услуг по ТО-3, ТО-5 и ТР-1 тепловоза Исполнитель использует собственные материалы и запасные части, необходимые для проведения ремонта, с последующим установлением гарантии на тепловоз и запасные части согласно заявленной гарантии заводом изготовителем. ТО-3, ТО-5 и ТР-1 тепловоза выполняются согласно требованиям: - Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) Приложение № 5 п. 10, абзац 5. - «Руководства по техническому обслуживанию и текущим ремонтам тепловозов ТЭМ15». - «Инструкции по формированию, ремонту и содержанию колёсных пар тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм» (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 22.12.2016 № 2631р); - «Инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава» (утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 14 октября 2019 г. N 2262/р); - «Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог» (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества протокол от «20-21 » мая 2010 г. № 53); - иными действующими нормативно-правовыми актами МПС России, ОАО «РЖД», ТУ завода – изготовителя, регламентирующими проведение работ по данному виду ремонта. Дополнительно произвести: По локомотиву: По приборам безопасности и радиосвязи: - ремонт и испытание скоростемеров, автоматической локомотивной сигнализации, радиостанции, автостопов и вспомогательного оборудования приборов безопасности в соответствии с объемами ТО-3 и ТР-1.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Техническое обслуживание ТО-3, ТО-5 и текущий ремонт ТР-1 локомотивов выполняются ремонтными предприятиями в соответствии с условиями п. 3.8. настоящего ТЗ, имеющими полный комплект технологической документации, средств технологического оснащения, квалифицированный персонал (в соответствии с требованиями Распоряжения ОАО «РЖД» от 28 января 2020 года N 154/р «О внесении изменений в Положение о системе технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО "РЖД"). Исполнитель обязан оказать услугу в соответствии с подразделом 2.2. настоящего Технического задания. До передачи тепловоза Заказчику из ремонта Исполнитель обязан заполнить техническую документацию на тепловоз и его паспортизированного оборудования, внести сведения о выполненных работах. Заказчик в праве проверять качество и сроки выполняемого ремонта в любое время. При обнаружении в процессе ремонта тепловоза неремонтопригодных узлов и деталей, не входящих в стоимость данного вида ремонта, Исполнитель составляет «Акт выбраковки узлов и деталей» с указанием причин выбраковки с уведомлением Заказчика. Образовавшийся лом цветных и черных металлов возвращается заказчику согласно описи снятого оборудования и материалов. Агрегаты узлы и запчасти не пригодные для ремонта подлежат возврату в полной комплектации. Заменяемые детали, расходные материалы в рамках объема обслуживания/ремонта согласно Руководству по ремонту предоставляются за счет Исполнителя и входят в стоимость ТО-3 и ТР-1. При подготовке к пересылке тепловоза на место постоянной дислокации установка лежаков и монтаж печи производится за счет Исполнителя. Оплата услуг: 100% оплата с отсрочкой платежа не менее 15 календарных дней. Фиксация стоимости услуг: Стоимость ТОиР фиксируется на срок действия договора, до 31.12.2023 включительно.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в срок. Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным руководящей документацией, указанной в подразделе 2.2 Технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Послеремонтный гарантийный срок составляет: ТО-3 – 30 календарных дней, ТР-1 – 6 месяцев с даты подписания Акта приемки из ТО/ТР без замечаний. При обнаружении Заказчиком дефектов в результате ненадлежащего качества ремонта, Заказчик в течение не более 2 рабочих дней после обнаружения дефекта обязан официально вызвать представителя Исполнителя для определения причин возникновения дефектов и участия в составлении акта-рекламации, с указанием причин брака и дефектов. Исполнитель безвозмездно и в согласованные сроки устраняет дефекты ремонта или по согласованию с Заказчиком оплачивает ему расходы по устранению на месте силами Заказчика дефектов ремонта, обнаруженные в период гарантийного срока. В случае необоснованного неприбытия представителей Исполнителя, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах и/или недостатках, подписанных Комиссией в одностороннем порядке. При замене неремонтопригодных узлов и деталей тепловоза на новые, Исполнитель обязан предоставить на них сертификаты соответствия (в случае, если они подлежат обязательной сертификации, в соответствии с Законодательством РФ). В случае ремонта узла тепловоза в течение гарантийного периода эксплуатации гарантия на данный узел продлевается.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Заключение соглашения о неразглашении конфиденциальной информации в редакции Заказчика

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Все ремонтные работы должны быть организованы в строгом соответствии с Правилами промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. При эксплуатации тепловоза, после проведения ТО-3 и ТР-1 локомотив должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не предъявляются.

Подраздел 3.7 Требования к сроку (интервалу) оказания услуг

Проведение ТО-3 осуществляется в соответствии с приложенным графиком (Приложение 1) по заявкам Заказчика. Периодичность проведения ТО-3 – 30 суток. Проведение ТР-1 тепловоза, в случае невозможности выполнения на территории Заказчика: - отправка тепловоза Исполнителю осуществляется в соответствии с приложенным графиком (Приложение 1) в течение 2 рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о готовности принять тепловоз в ремонт. Срок выполнения ТР-1 тепловоза: - не должен превышать 7 календарных дней с даты подписания Акта сдачи тепловоза в ремонт (без учета транспортировки тепловоза к месту ремонта и обратно). Исполнитель вправе оказать услуги досрочно. С даты подписания сторонами акта сдачи тепловоза в ремонт до даты подписания акта приемки локомотива из ремонта Исполнитель несет полную ответственность за сохранность тепловоза и его составных частей. Периодичность проведения ТР-1 – 6 месяцев.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Исполнитель, выполняющий техническое обслуживание и текущий ремонт тепловоза должен иметь условный номер клеймения, полученный на соответствующие виды работ в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным и введенным в действие решением 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества 21-22 октября 2014 г. а так же согласно требованиям пункта 1 Приложения 5 Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса РФ от 21 декабря 2010 г. № 286. Исполнитель, выполняющий ТО-3, ТО-5 и ТР-1 тепловоза должен предоставить: - копию свидетельства на присвоение условного номера для клеймения узлов и деталей тепловозов серии ТЭМ15, отремонтированных средним ремонтом. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель должен подтвердить наличие свидетельства о присвоении условного номера клеймения у соисполнителя и договора с ним, срок действия которого должен покрывать обязательства по настоящей закупке. - копию сертификата соответствия, подтверждающего прохождение сертификации производственного процесса технического обслуживания и ремонта локомотивов моторвагонного подвижного состава в соответствующей системе сертификации на железнодорожном транспорте в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 15.02.2008 № 28 (с учетом изменений, внесенных Приказом Минтранса РФ от 04.05.2009 № 72). Разрешающие документы должны быть действующие на время проведения ремонта и если заканчивают свое действие в период с момента изначально установленного срока окончания подачи заявок до момента выбора победителя закупки, и новые разрешающие документы не представлены, то в состав заявки на участие в закупке включаются ранее действовавшие разрешения и документы, подтверждающие запросы новых разрешающих документов с подтверждением о приеме такого запроса от соответствующего органа.

РАЗДЕЛ 4 МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Место проведения: ТО-3, ТО-5В - пути необщего пользования, примыкающие к ст. Асбест Свердловской ж.д. ТР-1 – в случае невозможности организации проведения на путях необщего пользования, примыкающих к ст. Асбест, ремонтная база Исполнителя. Адрес ремонтной базы:_______________________________________________________ Передача тепловоза Исполнителю производится на территории Заказчика по «Акту приема-передачи тепловоза» в котором указывается все передаваемое оборудование и устройства. Вместе с тепловозом передаются технические паспорта, формуляры на тепловоз. Подготовку к пересылке осуществляет Исполнитель. Оплату расходов по транспортировке (ж.д. тариф) тепловоза в ремонт осуществляет Заказчик, проводники Исполнителя. Оплату расходов по транспортировке (ж.д. тариф) тепловоза из ремонта осуществляет Заказчик, проводники Исполнителя. Подготовку тепловоза к работе осуществляет Исполнитель.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 5.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Оказание услуг по ТО-3 и ТР-1 тепловоза ТЭМ15 № 025 должны быть проведены в сроки, установленные подразделом 3.7 настоящего Технического задания, с должным качеством, в полном объеме, в соответствии с Подразделом 2.2. настоящего Технического задания.

Подраздел 5.2 Требования по приемке услуг

По завершении текущего ремонта ТР-1 тепловоза проводятся реостатные испытания тепловоза в соответствии с «Инструкцией по реостатным испытаниям маневровых тепловозов» И. 103.11.367-2005 Отремонтированный тепловоз Заказчик принимает от Исполнителя по Акту приема тепловоза после проведения ТР-1 (далее – Акт) на ремонтной базе Исполнителя. Стороны подписывают Акт при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству, объему их выполнения и проведения в полном объеме приемо-сдаточных испытаний в присутствии представителя Заказчика. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт, то он должен предоставить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выставленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) в процессе приемки оказанных услуг. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Исполнителем дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет в течении 5 рабочих дней.

После выполнения ТР-1 тепловоза Исполнитель обязан передать документы согласно Подразделу 5.3. настоящего Технического задания. Для пересылки тепловоза после ремонта Исполнитель обязан оформить на тепловоз пересылочные документы и акт технического состояния локомотива ТУ-25, согласно Положения о порядке пересылки локомотивов и моторвагонного подвижного состава на инфраструктуре железнодорожного транспорта ОАО "РЖД" (утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 26 августа 2011 г. N 1873р, (с изм., внесенными распоряжением ОАО "РЖД" от 25.03.2016 N 521р). Сопровождение тепловоза в/из ремонта осуществляется проводниками Исполнителя. Исполнитель после передислокации тепловоза на место его работы обязан провести ТО-5 и пуско-наладочные работы после следования в холодном состоянии. С подписанием Акта ввода в эксплуатацию.

Подраздел 5.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании следующих документов: - технический паспорт (формуляр) тепловоза ТЭМ15 № 025, паспорта аппаратов, узлов и номерного оборудования с отметками о выполненных испытаниях, контрольных проверках и ремонтах выполненных в процессе ТО-3 и ТР-1; - акт передачи тепловоза для проведения ТО/ТР; - акт приема тепловоза после проведения ТО/ТР; - акт оказанных услуг; - счёт; - счет-фактура. После оказания услуг по ремонту Исполнитель вместе с тепловозом составляет и передает Заказчику: - акт технического состояния тепловоза, согласно Приказу Минтранса РФ №28 от 15.02.2008; - акт допуска железнодорожного подвижного состава к эксплуатации на железнодорожных путях общего пользования после ремонта на тепловоз в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса РФ № 250; - в случае замены, замененные запасные части (в том числе металлолом), ведомость (перечень) замененных запасных частей, узлов и деталей, предусмотренных Руководством по ремонту, а также декларации и сертификаты соответствия замененных запасных частей, узлов и деталей, согласно приложениям №№ 3,4 Технического регламента ТС «О безопасности железнодорожного состава» (ТР ТС 001/2011); Исполнитель, с момента подписания представителем Заказчика акта приема тепловоза после проведения ремонта, направляет Заказчику оформленные в соответствии с требованиями условий договора оригиналы отчетных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней. Заказчик со своей стороны обязан рассмотреть, подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг и отправить один экземпляр оригинала акта Исполнителю. О готовности тепловоза после проведения ТР-1 вносятся сведения в журнале технического состояния формы ТУ-152.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Предоставление списка персонала с их квалификационными данными с указанием разрядов и должности.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

В техническом задании отсутствуют сведения, попадающие под действие перечня сведений, составляющих государственную тайну.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОАО "РЖД" | Открытое акционерное общество "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" |
| 2. | ТО-3 | Техническое обслуживание ТО-3 |
| 3. | ТО-5 | Техническое обслуживание ТО-5 |
| 4. | ТР-1 | Текущий ремонт ТР-1 |
| 5. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6. | г.в. | Год выпуска |
| 7. | ТЭМ15 | Тепловоз маневровый, с электрической передачей серии ТЭМ15 |

РАЗДЕЛ 9. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

| Номер | Вид ремонта/технического обслуживания | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание в объеме ТО-3 тепловоза ТЭМ15 №025 | 30 суток |
| 2 | Текущий ремонт в объеме ТР-1 тепловоза ТЭМ15 №025 | 6 месяцев |

Приложение № 1 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

ООО «ПриоритиЛогистик»

________________ П.С. Крикля

«____» ____________ 20__г.

График оказания услуг
по проведению технического обслуживания в объеме ТО-3 и текущего ремонта в объеме ТР-1 тепловоза ТЭМ15 №025
принадлежащего ООО «ПриоритиЛогистик» в 2023-2024 годах

Место оказания услуг: ст. Асбест Свердловской ж.д.

| Серия, номер тепловоза | Объем работ | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| ТЭМ-15 № 025 | ТО-5Б |  |  |  | 28.03 |  |  |  |  |  |  | 10.10 |  |  |
|  | ТО-5В | 01.12 |  |  |  | 10.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТО-3 | 30.12 | 30.01 | 30.02 |  |  | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 |  |  |  |
|  | ТР-1 |  |  |  | 30.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела по развитию и привлечению

проектов				              	 ____________________________ Е.С. Боровков

Руководитель направления по предоставлению

маневровой тяги 					____________________________ И.А. Григорук